## Slide 1
Pipeline 流水线
Introduction: Pipelining
流水线设计并不能降低单个任务的延迟：它提升的是整体工作负载的吞吐量。多个任务通过占用不同资源实现并行运作。
潜在延迟问题：流水线速率受制于最慢的task stage，依赖关系可能导致流水线stall停滞。
Five Execution Stages
IF: Instruction Fetch 取指令
ID: 指令解码与读寄存器
EX: 执行操作或计算地址
MEM: 从存储中读数据
WB: 回写结果至寄存器
Idea: Pineline的每个任务使用1个时钟周期
Single-cycle inplementation 单周期实现
单周期实现方式：在时钟周期结束时更新所有状态元素（程序计数器、寄存器文件、数据存储器）
流水线实现方式：每个流水线的stage占用一个时钟周期，每个阶段所需数据必须单独存储
Four Pipelining registers 流水线寄存器
IF/ID: register between IF and ID
ID/EX: register between ID and EX
EX/MEM: register between EX and MEM
MEM/WB: register between MEM and WB
IF Stage 取指阶段
阶段结束时，阶段接收（存储）以下内容：
--从指令存储器[PC]读取的指令
--PC+4值（同时连接到多路复用器的一个输入端）。
ID Stage 解指令阶段
阶段开始时，IF/ID 寄存器提供：
-- 读取两个寄存器的寄存器编号
-- 16位偏移量(立即数)需符号扩展至32位
阶段结束时，ID/EX 寄存器接收：
-- 从寄存器文件读取的数据值
-- 32位立即数值
-- PC + 4
EX Stage 执行操作阶段
阶段开始时，ID/EX 寄存器提供ID Stage结束时接收值
阶段结束时，EX/MEM 寄存器接收：
-- (PC + 4) + (Immediate× 4)
-- ALU运算结果
-- 零值判断信号
-- 读取的Read Data2数据
MEM Stage 存储阶段
阶段开始时，EX/MEM 寄存器提供EX Stage结束时接收值
阶段结束时，MEM/WB 寄存器接收：
-- ALU运算结果
-- 内存读取的数据
WB Stage 回写阶段
阶段开始时，MEM/WB 寄存器提供MEM Stage结束时接收值
阶段结束时，MEM/WB 寄存器接收：
-- 结果被写回寄存器文件（如适用）
回写阶段的问题：写入寄存器编号被覆盖
解决方案：将“写入寄存器”编号随指令在流水线中传递，直至WB阶段需要时调用。
Pineline 控制信号的传递
Pineline 控制信号分组
Single Cycle Processor Performance
  Cycle Time = = 取所有指令的最长总时间
I 条指令的总执行时间:
=
=
= 阶段 k的操作时间
N = 阶段数量
Multi-Cycle Processor: Performance
Cycle Time = max(Tk) 取最长stage的任务时间
=
  =
: 每条指令的平均周期数
我们需要 是因为多周期实施中每条指令所用的周期数（阶段数）不同
Pipeline Processor: Performance
Cycle Time
  =
  Tk = max(Tk) 最长stage的任务时间
  Td = 所有流水线操作的综合delay
  I 条指令的总周期数: Cycles = I + N - 1
I 条指令的总执行时间:
Timepipeline = Cycle × CT_pipeline
= (I+N−1)×( max(T_k)+ T_d)
Speed up
理想状况下，Pineline 可为Single Cycle提供N倍加速
Temporal locality: 时间局部性 程序可能多次访问相同的内存位置或附近的内存位置
Spatial locality: 空间局限性
程序访问的内存地址集中在某个较小的连续区域内
如何让缓慢的主内存显得更快?
Cache – a small but fast SRAM near CP
Hardware managed-Transparent to programmer
如何让较小的主内存显得比实际更大？
Virtual memory & OS managed: Transparent to programmer
Memory Access Terminology 存储访问术语
Hit/Miss: Data is (not) in cache
Hit/Miss rate: 内存访问命中的比例/1-Hit rate
Hit time: 访问内存所花时间(Access time)
Miss penalty: Time to replace cache block + hit time
Average Access Time 平均访问时间
AAT = Hit rate x Hit time + (1-Hit rate) x Miss penalty
Memory to Cache Mapping
Memory Organization
Bits [31:N]  block number
Bits [N-1:0]  Byte offset within a block
Direct Mapped Cache 直接映射缓存
映射方法
Cache 缓存
DDR SDRAM
Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM
在时钟的上升沿和下降沿传递数据（双倍速率）
Operating System
Operating System is a suite of specialized software
1.让你能够访问硬件设备 2.控制并分配内存和处理器时间等系统资源
3.为您提供定制化和优化系统的工具
Main Components of Operating System:
Bootloader, Kernel, System Programs
启动引导程序，内核，系统进程
    Monolithic Kernels 宏内核 操作系统的所有主要组件——设备驱动程序、文件系统、进程间通信等都运行在“内核空间”中。“内核空间”通常意味着一种具有更高权限的执行模式，允许进行某些特权操作。内核的部分文件可以在运行时加载和卸载
宏内核操作系统： Linux, MicroSoft Windows
    Micro-kernels 微内核 只有内核的“主要”部分位于“kernel Space”，包含调度器、进程管理、内存管理等重要组件。
    其余部分作为系统服务运行在“User Space”：如文件系统、USB设备驱动等
    在宏内核中，所有服务调用都只是简单的函数调用，速度极快。但在微内核中，进程管理、文件访问、驱动操作等服务调用都需要通过进程间通信（IPC），这意味着多次用户态/内核态切换和数据复制，导致其性能通常低于同等功能的宏内核系统。
System Calls 系统调用
系统调用是指向操作系统的API应用程序接口发起的调用
Bootstrap 自举
操作系统的启动过程：
加载固件（BIOS/UEFI）
2. 引导加载程序
Bootloader/GRUB
3. 加载内核（Kernel）
4. 初始化进程（Init）
5. 配置系统服务和用户环境
6. Shell(命令行)/GUI。
Process States 进程状态
  Running 运行态,Ready 就绪态,Blocked 阻塞态
    Process Control Blocks 进程控制块
    PCB 存储在一个名为Process Table进程表的表格中
    Process Control Block 包含:
    Process ID (PID)进程ID, Stack Pointer堆栈指针, Open files打开文件记录, Pending signals等待信号, CPU usage, etc...
    当一个进程终止时，诸如打开的文件等大多数资源都可以被释放并归还给系统。但进程控制块（PCB）会保留在内存中，这使得子进程能够向父进程返回结果。如果父进程从不调用“wait”函数，进程控制块（PCB）将永远驻留在内存中，子进程则沦为“僵尸进程”。最终进程表空间耗尽，导致无法创建新进程。
Multitaskers 多任务处理器
  Batch Processing(批处理): Not actually multitasking
  因为每次只有一个进程能运行至完成。
  Co-operative Multitasking（协作多任务）: Currently running processes cannot be suspended by the scheduler. Processes must volunteer to give up CPU time.
  Pre-emptive Multitasking（抢占式多任务）：Currently running processes can be forcefully suspended by the scheduler.
Set Associative Cache 组相联缓存
映射方法与直接映射相同，仅block index被替换为了set index
Fully Associative Cache 全相联缓存
block 只由Tag索引无需 index，offset计算方法不变
全相联缓存没有Conflict miss，只有Cold Miss 和 Capacity Miss
Block Replacement Policy 块替换策略
Least Recently Used (LRU)
当缓存命中时，记录被访问的缓存块；在替换块时，选择最久未被访问的块。
Drawback for LRU： Hard to keep track if there are many choices
Other replacement policies:
First in first out (FIFO)
Random replacement (RR)
Least frequently used (LFU)

## Slide 2
Scheduling Policies 调度策略
    Simplest Policy(all multitaskers): Fixed Priority
    For Batch Processing 批处理处理器类型：
    First-come First Served (FCFS)， Shortest Job First (SJF)
    For Co-operative Multitaskers 协作多任务处理器类型:
    Round Robin with Voluntary Scheduling (VS)
  For Pre-emptive Multitaskers 抢占式多任务类型:
  Round Robin with Timer (RR), Shortest Remaining Time (SRT)
    Fixed Priority Policy 固定优先级
    每个任务都由程序员分配优先级，通常优先级0为最高优先级。对于批量处理、协作式调度，优先级最高的任务将被选取为下一个运行对象。对于抢占式，实时调度，当更高优先级的任务准备就绪时，当前任务会被挂起，转而运行更高优先级的任务。
    First Come First Served（FCFS）先到先服务
    到达的jobs被存储在Queue中,按顺序取出并运行,特别适用于批处理系统。
    针对交互式系统的扩展：被取出运行的作业会重新放回队列末尾。这种方式也被称为round-robin scheduling(轮转调度)。 只要早期作业有界，就不会出现饥饿现象。
    Shortest Job First (SJF） 最短作业优先
    按进程占用CPU总时长排序。运行时间较短的作业将优先执行。在进程数量固定的情况下可降低平均等待时间。可能导致进程饥饿现象。
    Voluntary Scheduling （VS）自愿调度
    进程调用特殊的“yield”函数。这会触发调度器。导致当前进程被挂起，同时启动另一个进程。在许多系统中，VS采用round-robin轮询调度机制进行部署。
    Shortest Remaining Time（SRT）最短剩余时间
    短作业优先策略的抢占式形式。进程仍然按照剩余CPU时间排序。
    Round-Robin with Timer 带计时器的轮询调度
    每个进程被分配固定的时间片ci。当时间片ci耗尽后，调度程序将被调用，并通过轮询方式选择下一个任务。
    任务调度表头：Time; running; IO; ready
Scheduling in Linux
Linux中的进程具有动态特性：可通过fork()创建新进程，现有进程也可退出。优先级同样具备动态调整机制。
fork() 系统调用的核心功能是复制父进程。子进程会继承父进程地址空间的一个副本，当 fork() 返回时，子进程的变量（堆栈中的局部变量和数据段中的全局变量）将包含与父进程调用 fork() 时完全相同的值，而不是被重新初始化或包含未知值。
Linux系统维护三种进程类型： 实时先进先出（RT-FIFO）：除更高优先级的RT-FIFO进程外，RT-FIFO进程不可被抢占。 实时轮转调度（RT-Round-Robin）：类似RT-FIFO，但进程在时间片耗尽后会被抢占。 Linux仅采用"软实时"调度机制，无法像先前讨论的RMS和EDF算法那样保证截止时间。
优先级划分：0-99级-实时进程优先级区间；100-139级-非实时进程优先级区间
Linux维护着两组，共280个队列：一组活跃队列（140个）和一组过期队列（140个）
Scheduler调度器以1000Hz的频率被调用，即时间刻度为1毫秒，称为“jiffy”。实时先进先出进程在可用时总是优先运行。否则：调度器会从活动集合中选取优先级最高的进程运行。当其“时间配额”耗尽时，该进程会被移至过期集合。接着选取次高优先级的进程。当活动集合为空时，活动指针与过期指针会进行交换——活动集合转变为过期集合，反之亦然。该机制确保最低优先级进程不会陷入饥饿状态。
Q: 当一个进程被阻塞Blocked时会发生什么？
A: 已使用的CPU时间会被记录。该进程会被移至阻塞进程队列。当进程再次变为可运行状态时，它会继续运行直到其时间片耗尽。随后它会被移至过期集合。进程被阻塞时，其优先级通常会得到提升。
轮转调度进程的时间量子：随优先级变化。例如：优先级100级——800毫秒;优先级139级——5毫秒
Inter-Process Communication 进程间通信
Race Conditions 竞态条件
当两个或更多进程试图访问共享存储时，就会发生竞争条件。这将导致最终结果取决于谁先运行。
共享存储：Global variables全局变量、Memory Locations内存位置、Hardware registers硬件（配置）寄存器以及Files data 文件数据。
进程优先级计算方式：
优先级=基准值+f(进程友好值) + g(CPU使用率估算值)
f(.) = 来自进程友好值的优先级调整
g(.) = 衰减函数。已消耗大量CPU时间的进程会被降级。
其他启发式策略包括：进程年龄、为等待I/O的进程赋予更高优先级（I/O加速机制）、对前台任务的偏好。
I/O加速依据：执行read()操作的任务已等待较长时间，就绪时可能需要快速响应。被阻塞/等待的进程尚未充分运行。该机制同样适用于交互式进程——被键盘/鼠标输入阻塞的情况。
如何进行I/O加速：增加时间配额及提升优先级
Critical Sections 临界区
为防止竞态条件，必须阻止两个进程同时读写共享资源的机制称为"mutual exclusion互斥锁"，简称"mutex"。当运行中的进程读写全局变量时，即进入其"Critical sections临界区"。
4 rules to prevent race conditions
1. 任何两个进程不得同时处于其临界区
2. 不可对CPU速度或数量做出假设（注：大多数嵌入式系统可放宽此假设，因其采用单核CPU，可能适用于多核微控制器的系统）
3. 非临界区进程不得阻塞其他进程
4. 任何进程都不应无限期等待进入其临界区。
Test and Set Lock 测试并上锁
为防止竞态条件，必须阻止两个进程同时读写共享资源的机制称为"mutual exclusion互斥锁"，简称"mutex"。当运行中的进程读写全局变量时，即进入其"Critical sections临界区"。
4 rules to prevent race conditions
1. 任何两个进程不得同时处于其临界区
2. 不可对CPU速度或数量做出假设（注：大多数嵌入式系统可放宽此假设，因其采用单核CPU，但可能适用于使用多核微控制器的系统）
3. 非临界区进程不得阻塞其他进程
4. 任何进程都不应无限期等待进入其临界区。
TSL register & Lock varieables
锁变量是内存中的一个变量, 其工作原理如下：
1. CPU锁定地址总线和数据总线
2. 从内存中读取"锁变量"的值
3. 被锁定的地址总线和数据总线将阻止其他所有CPU的访问4. 当前值被写入指定的"寄存器"
5. 向"锁变量"写入"1"(有时是"0")
6. CPU解锁地址总线和数据总线
TSL指令具有"原子性"，这意味着该指令的执行过程不可被任何因素中断, 这一特性由硬件层面保证
Deadlock 死锁
假设有两个进程H和L，以及一条调度规则规定只要H处于就绪状态就总是运行它。现在假设L当前正处于临界区。H变为就绪状态，L被抢占。H试图获取锁但失败，因为L仍在临界区内于是H陷入无限循环，CPU控制权永远无法交还给L。结果导致L永远无法释放这个锁。
Sleep/Wake
解决Deadlock问题的一个方案是采用"睡眠/唤醒"功能。当某个进程发现锁已被设置（即另一个进程处于临界区），它会调用"睡眠"并进入阻塞状态。当其他进程退出临界区并清除锁时，可以调用"唤醒"功能，将阻塞的进程移入就绪队列等待最终执行。增加睡眠唤醒机制可能引发producer-consumer problem （一种唤醒丢失问题）
wakeup()--将对应process block flag 设置为0
sleep（）-- 将对应process block flag设置为1
当producer 执行到count = N 并加载至寄存器(例如R1 = N)但未sleep时consumer 进行抢占，producer的唤醒将会丢失，从而一直sleep。最终consumer执行到count=0，也陷入sleep
Semaphores
信号量是一种特殊的锁变量，用于统计为未来使用而保存的唤醒次数。值为"0"表示尚未保存任何唤醒。
信号量上atomic原子操作： DOWN(TAKE/PEND/P): 若信号量值>0，则递减该值并立即返回； 若信号量为0，则DOWN操作将阻塞进程。UP(POST/GIVE/V)：若有进程blocked阻塞，则选择其中一个唤醒； 若无阻塞进程，则递增信号量值并返回。
使用semaphores解决producer-consumer problem示例
Mutual Exclusion with Semaphores 互斥信号量
例如1表示解锁状态，0代表锁定状态。此时两个进程可以尝试对信号量执行DOWN操作，但只有一个会成功，另一个将被阻塞。当成功进入临界区的进程退出时，它会执行UP操作，唤醒另一个被阻塞的进程。
Problems with Semaphores-Deadlock
如果一个进程在拿到一个信号量以后因另一个信号共享信号量阻塞，则另一个共享此信号量的进程会因共享信号量无法释放而进入死锁。
Problems with Semaphores-Priority Inversion
假设在基于优先级的抢占式系统中，进程优先级C < B < A。
但进程A与进程C共享一个信号量。在进程C运行时B抢占运行，由于C的信号量未释放，A由于拿不到信号量而阻塞。尽管进程A具有更高优先级，但进程B实际上完全阻断了进程A的执行！（优先级反转了）
Memory Management 存储管理
操作系统在内存管理中的作用：为新建进程分配内存、管理进程内存、管理内核自用内存。提供操作系统服务以：获取更多内存（例如通过malloc）、释放内存（例如通过free）、保护内存。
Physical memory物理内存
由电容器（DRAM）或触发器（SRAM）构成的实际存储矩阵，用于保存数据和指令。其结构为字节数组形式，内存地址充当字节索引
Endianness 端序
Alignment Issues 对齐问题
数据对齐：由于未对齐的读取操作效率极低，数据结构应始终以字为单位创建。需添加未使用的字节以确保对齐。
指令对齐：由于CPU取指电路设计的原因，指令通常必须在字边界处获取。跨字边界获取指令会触发BUS ERROR。
Logical & Physical Addresses 逻辑地址与实际地址
逻辑地址：执行进程代码时“看到”的地址。 物理地址：实际发送到内存以检索数据或指令的地址。
多进程运行的内存管理问题
地址冲突问题：多个程序都要求加载到内存的同一位置访问违规问题：一个程序覆盖了另一个程序的代码/数据
Base and Limit Registers
基址寄存器：存储程序的起始地址，所有程序地址都基于该寄存器进行相对计算；
界限寄存器：存储内存段的长度。
通过设置不同的基址寄存器值可消除地址冲突；若程序试图访问低于基址寄存器值或高于（基址+界限）寄存器值的内存区域，就会触发"段错误"！
Partitioning Issues-Fragmentation 分段碎片化问题
Internal Fragment内部碎片化：分区远大于所需空间。其他进程无法使用这部分空间，造成额外空间浪费。
External Fragment外部碎片化：已分配内存将空闲内存分割成小块。虽然总空闲内存充足，但单个碎片无法满足请求需求。
Processes space in UNIX
文本段：只读区域，包含执行代码。可能存在多个文本段。初始化数据段：从可执行文件加载的已初始化全局数据。
BSS段：存放未初始化的全局变量。
栈区：包含静态分配的局部变量、函数参数以及返回地址。堆区：用于存放动态分配的内存空间。
Managing Free Memory 管理空闲内存
管理空闲内存方法有Bit maps位图法和Free/Allocated List空闲/已分配列表法。无论采用哪种方法，内存都被划分为固定大小的块，称为"allocation units"。
Allocation Policies 分配策略
位图和链表告诉我们空闲空间的位置，但并未指明该如何分配！这里有几种可能的实现方式。需要注意的是，在每种情况下，分配块末尾剩余的任何空闲单元都将被返回到空闲列表。例如，如果找到一个8单元的块但只需要6个单元，剩余的2个单元会被标记为"空闲"。
First Fit首次适配：扫描列表/位图，找到第一个能满足请求大小的空闲单元块。这种方法速度快且易于实现。
Best Fit最佳适配：扫描空闲列表/位图以找到能满足请求大小的最小空闲块。理论上应最小化"浪费"，但可能导致产生零散无用的微小碎片。
Worst Fit最差适配：寻找最大的空闲内存块。理论上应减少无用微小碎片的数量。
我们可以将空闲内存按从小到大排序以支持最佳适配，或从大到小排序以支持最差适配。这会最小化搜索时间，但合并相邻空闲块的难度将大幅增加。
Buddy allocation伙伴分配（也称快速适配）：这是一种高效（优于O(n)）的空闲块管理方法。采用二分分裂机制：每次分配半个块，分裂后的两个半块称为"伙伴块"。当两个伙伴块都空闲时，它们可以重新合并。